Vertimas iš anglų kalbos

PROTHERM STEEL

SAUGOS DUOMENŲ LAPAI

Saugos duomenų lentelės 1 versija, 2009-07-30

- MEDŽIAGOS/PREPARATO IR KOMPANIJOS/ĮMONĖS IDENTIFIKACIJA

| Prekybinis pavadinimas | : | PROTHERM STEEL |
| --- | --- | --- |
| Prekybinis kodas | : | S0000I |
| Gaminio tipas ir paskirtis | : | Akrilinis užpildas |
| Tiekėjas | : | AMONN FIRE S.R.L. Administracinis ir juridinis centras: Via Cima i Prà, 7 – 32014 Ponte nelle Alpi (BL) – Italia (Italija); tel. : 0039 0437 99443; faksas: 0039 0437 990271; el. paštas: infostufex@amonnfire.it Techninis ir prekybos centras: Via Zibido, 3-20080 Zibido San Giacomo (Mi) – Italia; tel.: 0039 02 905944; faksas: 0039 02 90005058; el. paštas: amonnfire@amonnfire.it |
| Avarinės tarnybos ir/arba įgalioto konsultacinio centro tel. Nr. | : |  |
| Kompetentingas asmuo, atsakingas už Saugos duomenų lapus: |  | laboratorio@amonnfire.it |

- Pavojų aprašymas

Savybės/simboliai

R-frazės

| R10 | Degus |
| --- | --- |
| R52/53 | Kenksmingas vandens organizmams; gali sąlygoti ilgalaikį neigiamą poveikį vandens aplinkai |
| R66 | Pakartotinis poveikis gali sukelti odos sausumą ar skilinėjimą. |
| R67 | Garai gali sukelti mieguistumą ir svaigulį. |

- Sudėtis/Informacija apie ingredientus

Pavojingi komponentai Direktyvos 67/548/EEB ir atitinkamos klasifikacijos nustatyta tvarka:

| 12,5-15% | Ligroino tirpiklis (nafta), lengva aromatinė frakcija N.67/548/EEC: 649-356-00-4 CAS: 64742-95-6 EC: 265-199-0 Xn, Xi, N; R10-37-51/53-65-66-67 DECLJ* |
| --- | --- |
| 10-12,5% | Sunkus angliavandenilinis ligroinas (nafta) (bearomatė mineralinė derva) N.67/548/EEC: - - - - - - CAS: 64742-48-9 EC: 265-150-3 Xn; R66-10-65 DECLJ* |
| 1-3% | ksilenas [4] N.67/548/EEC: 601-022-00-9 CAS: 1330-20-7 EC: 215-535-7 Xn, X; R38-20/21-10 |
| 1-3% | n-butilo acetatas N.67/548/EEC: 607-026-00-7 CAS: 123-86-4 EC: 204-658-1 R10-66-67; medžiaga, kuriai Bendrijos yra nustatoma jos poveikio darbo vietoje riba. |
| 0,25-0,5% | Etilbenzenas N.67/548/EEC: 601-023-00-4 CAS: 100-41-4 EC: 202-849-4 F, Xn; R20-11 |

DECLJ* - medžiaga yra klasifikuojama pagal Direktyvos 67/548/EEB I Priedo J pastabą. Klasifikacija karcinogenams nėra taikoma, jeigu gali būti parodyta, jog benzeno kiekis sudaro mažiau kaip 0,1% medžiagos svorio.

- Pirmosios pagalbos priemonės

| Patekus į odą: |  |
| --- | --- |
|  | Nuplaukite odą dideliu vandens kiekiu su muilu. |
| Patekus į akis: |  |
|  | Nedelsiant plaukite akis vandeniu ne mažiau kaip 10 min. |
| Nurijus: |  |
|  | Sukelkite vėmimą. SKUBIAI IŠKVIESKITE GYDYTOJĄ ir pateikite jam šį Saugos duomenų lapą. Galima gerti aktyvuotos anglies suspensiją vandenyje arba skystą vazeliną. |
| Įkvėpus: |  |
|  | Išvėdinkite patalpas. Nukentėjusįjį skubiai išneškite iš užterštų patalpų ir palikite ramiai gulėti gerai vėdinamoje vietoje. Jeigu jo būklė negerėja, iškvieskite gydytoją. |

- Ugnies gesinimo priemonės

| Rekomenduojamos gesinimo priemonės: |  |
| --- | --- |
|  | Gaisro atveju naudokite putas, anglies dvideginį, gesinimo miltelius. Nenaudokite vandens čiurkšlės. |
| Nenaudotinos gesinimo priemonės: |  |
|  | Jokios neišskiriamos |
| Degimo sukeliami pavojai: |  |
|  | Venkite įkvėpti dūmus |
| Apsaugos priemonės: |  |
|  | Naudokitės kvėpavimo takų apsaugos priemonėmis. Aušinkite ugnies veikiamas talpas vandeniu. |

6. Priemonės įvykus atsitiktiniam nuotėkiui

| Asmeninės apsaugos priemonės: |  |
| --- | --- |
|  | Naudokitės pirštinėmis ir apsauginiais drabužiais |
| Aplinkosaugos priemonės: |  |
|  | Ribokite nuotėkį žeme ar smėliu. Šalinkite bet kurią nesaugomą liepsną ir galimus įsiliepsnojimo šaltinius. Nerūkykite. Jeigu produkto pateko į vandens kelius, į drenažo sistemą arba juo yra užteršta dirva ar augalija, praneškite apie tai kompetentingoms institucijoms. |
| Valymo metodai: |  |
|  | Jeigu produktas yra skystas, neleiskite jam patekti į drenažo sistemą. Jeigu įmanoma, surinkite nutekėjusį produktą pakartotiniam naudojimui arba išmetimui. Kai kada jį galima surinkti inertiška medžiaga. Pašalinus nutekėjusį produktą, nuplaukite tą vietą ir esamus daiktus vandeniu. |

7. Tvarkymas ir saugojimas

| Atsargumo priemonės tvarkant: |  |
| --- | --- |
|  | Venkite kontakto su garais ir jų patekimo į kvėpavimo takus. Be to, žiūr. 8 p. Dirbdami nevalgykite ir negerkite. Dirbdami nerūkykite. |
| Saugojimo sąlygos: |  |
|  | Laikykite produktą atokiau nuo nekontroliuojamos liepsnos, kibirkščių ir šilumos šaltinių. Venkite tiesioginių saulės spindulių patekimo į produktą. |
| Nurodymai dėl saugojimo patalpų: |  |
|  | Patalpos turi būti vėsios ir tinkamai vėdinamos. |

8. Poveikio kontrolė/Asmeninės apsaugos priemonės

| Apsaugos priemonės: |  |
| --- | --- |
|  | Pasirūpinkite atitinkama patalpų, kurioje produktas yra saugojamas ir/arba tvarkomas, ventiliacija. |
| Kvėpavimo takų apsauga: |  |
|  | Naudokitės atitinkamomis kvėpavimo takų apsaugos priemonėmis. |
| Rankų apsauga: |  |
|  | Esant įprastam naudojimui, nereikalinga. |
| Akių apsauga: |  |
|  | Esant įprastam naudojimui, nereikalinga. |
| Odos apsauga: |  |
|  | Esant įprastam naudojimui, specialios apsaugos priemonės nereikalingos. |

Esant įprastam naudojimui, apsauga nėra reikalinga.

TLV (didžiausia leistina gamybinių patalpų oro užterštumo koncentracija):

Sunkus angliavandenilinis ligroinas (nafta) (bearomatė mineralinė derva)

TLV-TWA (didžiausia leistina produkto koncentracija gamybinių patalpų ore per 8 val. pamainą, esant trumpalaikiam poveikiui: 1200 mg/mc (pagal JAV standartą ACGIH).

Ksilenas [4]

VLE 8 val.: ppm 50 – mg/m3 221, Odai   VLE trumpai: ppm 100 – mg/m3 442, Odai.

TLV-TWA ppm 100, A4       TLV-STEL (esant nepertraukiamam poveikiui): ppm 150, A4.

n-butil acetatas

TLV-TWA: ppm 150 TLV-STEL: ppm 200

etilbenzenas

VLE 8 val.:	ppm 100  mg/mc3  442 Odai   VLE trumpai: ppm 200 mg/m3 884, odai  TLV-TWA: ppm 100 A3   TLV-STEL: ppm 125 A3.

9. Fizinės ir cheminės savybės

| Išvaizda ir spalva | : | Baltas tiksotropinis skystis |
| --- | --- | --- |
| Kvapas | : | Lengvo skiediklio |
| pH | : | Netaikytina |
| Lydymosi temperatūra | : | Nėra duomenų |
| Virimo temperatūra | : | Nėra duomenų |
| Pliūpsnio temperatūra | : | 21(C ( p.i. ( 55(C |
| Degumas kietame/dujiniame būvyje | : | Netaikytina |
| Sprogumas | : | Nėra duomenų |
| Oksidacinės savybės | : | Netaikytina |
| Garų slėgis | : | Netaikytina |
| Santykinis tankis | : | 1,20 – 1,30 g/cmc, esant 20(C |
| Tirpumas vandenyje | : | Netirpus |
| Tirpumas lipiduose | : | Netaikytina |
| Dalijimosi c. (n-oktanolis/H20) | : | Netaikytina |
| Garų tankis |  | Nėra duomenų |

10. Stabilumas ir reaktyvumas

| Vengtinos sąlygos: |  |
| --- | --- |
|  | Įprastomis sąlygomis yra stabilus |
| Vengtinos medžiagos: |  |
|  | Venkite sąlyčio su degiomis medžiagomis. Produktas gali užsidegti. |
| Pavojingi skilimo produktai: |  |

11. Toksikologinė informacija

Įvertinant toksikologinį preparato poveikį, reikia turėti omenyje kiekvienos jo sudėtyje esančios medžiagos koncentraciją.

Žemiau yra pateikta toksikologinė informacija apie pagrindines preparato sudėtyje esančias medžiagas.

| ksilenas [4] |  |
| --- | --- |
|  | POVEIKIO ŽMONĖMS, KURIŲ DARBAS NĖRA SUSIJĘS SU ŠIA MEDŽIAGA, STEBĖJIMAI – ūmaus poveikio pasekmės: Intensyvaus poveikio simptomai yra: dermatitas, egzema, akių ir kvėpavimo takų dirglumas. Įkvėpus garų, gali atsirasti svaigulys, galvos skausmas, pykinimas, judesių koordinacijos sutrikimas, jaudrumas, nejautrumas skausmui, anemija ir rankų bei kojų parestezija (tariamų nemalonių pojūčių atsiradimas). POVEIKIS ŽMONĖMS, KURIŲ DARBAS YRA SUSIJĘS SU ŠIA MEDŽIAGA, – ūmaus poveikio pasekmės: Didelių koncentracijų narkotinis poveikis. Dirglumas įkvėpus, esant 200 ppm (TCLo). Poveikis žmonėms (įkvėpus)(LDLo): 50 mg/kg. Ribinis dydis žmonėms kvėpuojant (LCLo): 10000 ppm/6 val. |
| n-butil acetatas |  |
|  | ŽMONIŲ STEBĖJIMAI: Įkvėpus: 3300 ppm (16 mg/l) trumpais laikotarpiais sukelia stiprų akių ir nosies dirglumą. Įkvėpus: 200-300 ppm (1 – 1,4 mg/l) trumpais laikotarpiais sukelia vidutinio laipsnio akių ir nosies dirglumą. Įkvėpus garų, gali atsirasti kvėpavimo sistemos dirglumas. Garai gali sukelti galvos skausmą ir pykinimą. Kadangi skystis gali dirginti akis ir sukelti konjunktyvitą, jis gali dirginti odą ir sukelti dermatitą, o nurijus, sukelia apsvaigimą, haliucinacijas ir dirbtinę ramybę. Ligos simptomai, esant 500 ppm. Rimtas toksinis poveikis esant 2000 ppm, kai trukmė yra 60 min. TCLo: 200 ppm. |

12. Ekologinė informacija

Taikykite žinomą darbų praktiką, idant užtikrinti, kad produktas nepatektų į aplinką.

| 12,5-15% | Ligroino tirpiklis (nafta), lengva aromatinė frakcija N.67/548/EEC: 649-356-00-4 CAS: 64742-95-6 EC: 265-199-0 R51/53. Toksiškas vandens organizmams; gali sąlygoti ilgalaikį neigiamą poveikį vandens aplinkai. |
| --- | --- |

13. Atliekų tvarkymas

Kiek tai įmanoma, regeneruokite produktą. Tai atlikdami, laikykitės galiojančių vietinių ir valstybės taisyklių.

Talpos turi būti idealiai švarios: CER 150104 metalinė pakuotė.

Nešvarios talpos ir produkto atliekos: CER 080111 dažų ir lakų sudėtyje esama organinių tirpiklių ar kitokių nuodingų medžiagų.

Ši medžiaga ir jos tara yra tvarkomos kaip pavojingos atliekos.

Kur taikytina, vadovaukitės šiais oficialiais dokumentais: 91/156/EEB, 91/689/EEB, 94/62/EB su vėlesnėmis pataisomis.

14. Informacija apie transportavimą

| ADR-UN 2.2.3.1.5 ADR 2007 |  |
| --- | --- |
| IATA-klasė | 3 UN 1263 pakavimo grupė III |
| Jūros teršalai: | Jūros teršalai |
| IMDG-klasė | 2.3.2.5 kodas IMDG |
| F-E, S-E |  |

15. Oficiali informacija

Tarybos Direktyva 67/548/EEB (pavojingų medžiagų klasifikacija, pakavimas ir etikečių forminimas) su vėlesnėmis pataisomis. Komisijos Direktyva 1999/45/EB (pavojingų preparatų klasifikacija, pakavimas ir etikečių forminimas) su vėlesnėmis pataisomis. Komisijos Direktyva 98/24/EB (Darbuotojų sveikatos apsauga ir jų apsaugojimas nuo pavojų, susijusių su cheminiu agentu). Komisijos Direktyva 2000/39/EB (Ribiniai poveikio darbo metu dydžiai). Taisyklė (EB) Nr. 1907/2006. (REACH).

Su rizika susiję nurodymai (R-frazės):

|  | R10 | Degus |
| --- | --- | --- |
|  | R52/53 | Nuodingas vandens organizmams, gali sąlygoti ilgai trunkantį poveikį vandens aplinkai |
|  | R66 | Dažnas poveikis gali sukelti odos sausumą ar skilinėjimą. |
|  | R67 | Garai gali sukelti liguistumą ir svaigulį |

Su pavojingumu susiję nurodymai (S-frazės):

|  | S23 | Neįkvėpkite dujų/dūmų/garų/purslų (tiksliau apibrėžiama gamintojo) |
| --- | --- | --- |
|  | S43 | Gaisro atveju naudokite putas, anglies dioksidą, gesinimo miltelius. Nenaudokite vandens čiurkšlės. |
|  | S51 | Naudokitės preparatu tiktai gerai vėdinamoje vietoje |
|  | S60 | Ši medžiaga ir jos tara yra tvarkomos kaip pavojingos atliekos. |

Lakūs organiniai junginiai (VOC) = 30.85%.

Lakios CMR (cancerogenic – mutagenic – toxic to reproduction/kancerogeninės, mutageninės ir kenkiančios dauginimosi funkcijai) = 0,00%.

Halogenintos VOC, priskiriamos rizikos nurodymui R40 =  0,00%.

Organinė anglis – C = 0,04.

Kur taikytina, vadovaukitės šiais nurodymais:

Prezidento Dekretas D.P.R  303/56 (sveikatos tikrinimai).

Direktyva 82/501/EEB (Veikla, susijusi su rimtų nelaimingų atsitikimų pavojumi) su vėlesnėmis pataisomis.

1999/13/EB (VOC Direktyva)

16. Kita informacija

R-frazių, pateiktų 3 skirsnyje, tekstas:

|  | R10 |  | Degus |
| --- | --- | --- | --- |
|  | R11 |  | Labai degus |
|  | R20 |  | Kenksmingas įkvėpus |
|  | R20/21 |  | Kenksmingas įkvėpus ar patekus į odą |
|  | R37 |  | Dirgina kvėpavimo sistemą |
|  | R38 |  | Dirgina odą |
|  | R51/53 |  | Nuodingas vandens organizmams, gali sąlygoti ilgai trunkantį poveikį vandens aplinkai. |
|  | R65 |  | Kenksmingas: nurijus gali pakenkti plaučiams |
|  | R66 |  | Dažnas poveikis gali sukelti odos sausumą ir skilinėjimą |
|  | R67 |  | Garai gali sukelti mieguistumą ir svaigulį |

Pagrindiniai bibliografiniai šaltiniai:

NIOSH – Toksinio cheminių medžiagų poveikio registras (1983 m.).

I.N.R.S. – Fiche Toxicologique.

Čia pateikta informacija yra pagrįsta mūsų žiniomis aukščiau nurodytą dieną. Ji yra susijusi tiktai su nurodytu produktu ir nepateikia kokybės garantijos.

Vartotojas privalo užtikrinti, kad ši nurodymų būtų paisoma, naudojant produktą pagal jo paskirtį.

Šie Saugos duomenų lapai pakeičia visus ankstesnius gaminio Saugos duomenų lapus ir nutraukia pastarųjų galiojimą.

* * * * *

Vertė vertėja Inga Smaidžiūnienė

Verslo liudijimo Nr. V 0778458

Kalvarijų g. 101, Vilnius, tel. 2754697

Aš, I. Smaidžiūnienė, su LR BK 235 str. susipažinusi